WSD-4温湿度监控软件使用说明

一、该软件配合WSD-4智能温湿度表使用。

二、安装环境：电脑的操作系统为WINXP SP3（请使用安装版）；要有通信串口；笔记本没有串口，可通过USB-RS232线扩展。

三、软件功能：

1、实时与下位机通信，显示数据和实时曲线。

2、当数据超过设定范围时，向短信报警器发出指令，发出短信和报警。

3、定时保存数据到历史数据库。

4、历史数据查询、打印；历史数据曲线查询、打印。

5、下位机参数设置。

6、短信报警器参数设置。

四、安装说明：

点击软件包内的setup.exe安装，安装过程中遇到问题，点“是”或“忽略”，直到安装完成。

五、软件使用说明：

1、设置-初始化：（初始密码是：111111）

输入分机的台数，实时接收时的数据保存间隔，使用单位，选择使用的串口号。

2、设置-分机信息：

选择探头序号，输入测点名称，正确输入该测点所属的分机号，在分机接入的探头号。

输入该测点的温度上、限、湿度上、下限。

因一页A4纸，最多打印4个测点的温湿度数据，请根据需要设置分组。

注意：测点名称不能以数字、特殊符号开头，名称中也不能包含特殊字符。

测点名称尽量简短，清楚。

当输入完成后，应检查无误，点击【生成打印报表】。只有系统初次使用，需要设置此项！

如下位机已连接好，可点击【发送到分机】。将依次向所有分机，发出设置好的数据。

如提示不成功，请检查串口设置、通信线的连接。

3、设置-线型设置：

设置查询曲线的颜色和线径。先点标号，然后选颜色和线径，点【确认】。

本系统只需设置T1、H1。

4、设置-修改密码：

修改登录密码。

5、短信管理：

手机数应与表中的手机数一致。

报警时长是指控制外接报警器报警的时间长度，一般为15秒。

间隔时长是指报警状态时，两次控制外接报警器报警中间间隔的时间。

正确设置手机号。

数据检查无误后，如短信报警器已连接，可点击【发送】，数据依次发送到短信报警器。如提示不成功，请检查串口设置、通信线的连接。

6、运行-数据接收：

在此步骤前，应连接好温湿度分机，短信报警器（可选）。

测点窗口上部是测点名称；温度是上面窗口，以红色显示；温度是下面窗口，以绿色显示；左下角“1:1-1”，指的是：1号测点，所属1号分机1号探头。右下角左边指示灯是报警指示灯，点亮表示有报警。右下角右边指示灯是通信指示灯，点亮绿色表示通信正常，点亮红色表示通信异常。

窗口下部左边是温度实时曲线，右边是湿度实时曲线。点击测点窗口的左下角“x:x-x”标签，可以切换实时曲线。

7、数据查询-数据查询：

输入需要查询的打印组号，选择相应的时间，点击【查询】，以报表形式显示温湿度数据。

点【打印】，打印报表。

点【导出】，生成Excel表格。

可使用【时间间隔比例】，调整数据量的大小。

8、数据查询-历史曲线：

输入需要查询的测点号，及时间段，点【生成曲线】。

也可打印曲线。

六、注意事项：

- 智能温湿度表的接口是RS485，不能与电脑的RS232口直接连接，在通信时，必须接入RS232-485转换器。

蓬莱市登州创佳电子产品经营中心

电话：0535-5659918-801

传真：0535-3352578-815

http://www.ytcyck.com